Инструкция кассира Меркурий-115К

1. Начало работы:

Включить кассу > «ДАТА» > [ИТ] > «ВРЕМЯ» > [ИТ] > «ОП______» > [100000] > «0.00»

2. Работа:

«0.00» > набрать сумму > [ПИ] > [ИТ] > печатается чек

3. Х-отчет (промежуточный):

[РЕ] > [РЕ] > [РЕ] > «ОБ______» > [000000] > «-ОБГ 1» > [ИТ] > печатается чек

для продолжения работы необходимо нажать
[РЕ] > [С] > [ИТ] > > «0.00»

4. Z-отчет (суточный с гашением):

[РЕ] > [РЕ] > «ОГ______» > [000000] > «-ОСГ 1» > [ИТ] > печатается чек

5. Сообщения оператору:

НБУ – нет бумаги, заправить чековую ленту.
Еrr 025 – смена превысила 24 часа, снять Z-отчет.
ПРОВ ОСГ – смена превысила 24 часа, снять Z-отчет.
Еrr EL – неисправна ЭКЛЗ, обратиться в ЦТО.
АП – авария питания, зарядите аккумулятор.

6. Коррекция времени:

[РЕ] > [00] > «ДАТА» > [00] > «ВРЕМЯ» > [Х] > набрать время > [ИТ] > [ИТ]

Центр обслуживания контрольно-кассовой техники ООО «ККТ-Сервис»

Адрес: 124460 г. Москва г. Зеленоград  проезд 4806 дом 4 строение 1 (Здание "Научный центр", отдельный вход справа по лестнице)

Режим работы: Пн - Пт: 10:00 - 18:00

Телефоны:

8 (499) 731-90-21

8 (926) 419-33-04

Сайт: www.cokkt.ru

E-mail: cokkt@inbox.ru